Отчёт Уральского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора

за 2013 год

Под надзором Уральского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора (далее –Управление) находится 542 организации, осуществляющие деятельность  в области использования атомной энергии. Запланированные на отчётный период мероприятия Управлением выполнены.

Проверки проводились в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2013 год и планами работы отделов по следующим направлениям:

- проверка выполнения условий действия лицензий;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний;

- проверка достоверности сведений, представленных в заявках на получение лицензий и на внесение изменений в условия действия лицензий;

- проверка состояния ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности на поднадзорных объектах;

- проверка соблюдения поднадзорными организациями норм, правил и условий действия лицензий при изготовлении оборудования для ядерно и радиационно-опасных объектов;

- проверка соблюдения поднадзорными организациями норм, правил и условий действия лицензий при проектировании объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) и конструировании оборудования для них;

- проверка состояния физической защиты ядерных материалов (ЯМ), радиационных источников (РИ),  радиоактивных веществ (РВ) и пунктов хранения радиоактивных отходов (РАО);

- проверка организации учета и контроля ЯМ, РВ и РАО в организациях в соответствии с требованиями нормативных документов;

- проверки и отдельные мероприятия по контролю в режиме постоянного государственного надзора.

В течение 2013 года было выдано 127 лицензий и 683 разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии. Общее количество действующих лицензий (на конец отчетного периода) – 692.

За отчётный период в процессе надзорной деятельности проведено 527 проверок:

- 108 проверок в соответствии с Планом Управления на 2013 год;

- 263 проверки в рамках постоянного надзора (из них 1 внеплановая проверка ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» проведена органами прокуратуры с привлечением работников Управления);

- 31 внеплановая проверка в рамках исполнения ранее выданных предписаний;

- 1 внеплановая документарная проверка ОАО «Уралэлектромонтаж» в связи с непредставлением  в установленный срок ежегодного отчёта об итогах деятельности в соответствии с требованиями  условий действия лицензии;

- 1 внеплановая проверка ОГУ «УралМонацит» на основании письма Управления ФСБ по Свердловской области с целью предотвращения предпосылок к ЧП (ЧС) при эксплуатации радиационно-опасного объекта (согласована с органами прокуратуры);

- 1 внеплановая проверка  ОАО «Уралпромжелдортранс» на основании Уведомления Филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» о неисправности железнодорожных путей по маршруту движения от промплощадки Белоярской АЭС до ст. Муранитная (согласована с органами прокуратуры);

- 122 проверки достоверности сведений, представленных в заявках на получение лицензий.

За отчётный период при проведении плановых и внеплановых проверок выявлено 273 нарушения: 133 нарушений норм и правил в области использования атомной энергии, 132 нарушения условий действия лицензий, 8 нарушений по невыполнению предписаний.

Основными причинами выявленных нарушений являются: недостаточный контроль со стороны лиц, ответственных за ядерную и радиационную безопасность и контролирующих служб за соблюдением требований, установленных условиями действия лицензий и федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии; слабая исполнительская дисциплина; нехватка опытных кадров в поднадзорных организациях.

Основными мерами по предупреждению нарушений являлись:

- оформление предписаний об устранении нарушений;

- оформление протоколов об административном правонарушении в отношении должностных, юридических лиц и граждан.

За отчётный период было зафиксировано 24 нерадиационных происшествия:

1. 05.07.2013 в работе Белоярской АЭС зарегистрировано одно нарушение, подпадающее под расследование в соответствии с требованиями НП-004-08. Нарушение в работе блока, срабатывание канала системы безопасности – ввод в работу локализующей системы безопасности из-за неплотности натриевого рекуператора 3РН-1В фильтр-ловушки первого контура 3ФЛ-1В. Категория нарушения – П06. Отчёт о расследовании № 3БЕЛ-П06-01-07-13 от 26.07.2013.

Коренная причина - неплотность вентиля А604В в полностью закрытом состоянии.

Непосредственная причина -  дефект металла сварного шва № 5 рекуператора ЗРН-1В.

2.  27.09.2013 на Белоярской АЭС произошло снижение тепловой мощности энергоблока на 33 % от номинальной мощности в результате отключения персоналом петли № 4 вследствие отключения выключателя 220 кВ блочного трансформатора ТГ-4 из-за непреднамеренного перемыкания клемм персоналом во вторичных цепях ДЗШ 220кВ. Категория нарушения – П09. Отчёт о расследовании № 3БЕЛ-П09-02-09-13 от 18.10.2013.

Непосредственная причина - неправильное, случайное воздействие на элементы защиты и автоматики. При работах на панели 48Р ДЗШ-220 кВ по «Программе вывода ДЗШ 220 кВ и УРОВ 220 кВ для ТО и ввода в работу» электромонтер случайно коснулся жилой кабеля с маркировкой 533 на клемму с маркировкой 501, что привело к отключению выключателя 220 кВ ТГ4.

Коренная причина - ошибка проектирования. Недостаток проектной документации БЛ.3М18-08 в части отсутствия в спецификации поставки материалов клемм специального назначения для схем ДЗШ и УРОВ.

3. Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк».

03.02.2013 при проведении геофизических работ на скважине № 2642, куст № 4 Усть-Тегусского месторождения (Тюменская обл., Уватский район) произошел обрыв компоновки бурильного оборудования, имеющей в своем составе прибор нейтронно-плотностного каротажа EcoScop, оснащенной источником ионизирующего излучения на основе радионуклида Cs-137, зав.№ А2734, активностью 64,8ГБк. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх.№ 01-19/295 от 11.02.2013.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 05.02.2013. В процессе ловильных работ с глубины 3394 метра было поднято бурильное оборудование с источником ионизирующего излучения. Оборудование и источник в исправном состоянии, механических повреждений нет. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/295 от 11.02.2013.

4. ОАО «Сургутнефтегаз».

14.02.2013 при проведении геофизических исследований в скважине № 5370, куст № 172 Северо-Лабатьюганского месторождения после окончания записи комплексом приборов СКЛ-76 №11 обнаружено, что хвостовик с источником быстрых нейтронов (тип ИБН-8-5, зав. №745, активность 2,4х1011Бк) остался в скважине. Контрольной записью прибором радиоактивного каротажа СРК-73 установлено, что источник ионизирующего излучения находится на забое скважины на глубине 3220 метров. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх.№ 01-19/380 от 18.02.2013.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 15.02.2013. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, источник быстрых нейтронов (тип ИБН-8-5, зав. №745), захоронен на глубине 3220 м с установкой цементного моста высотой 130 метров. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/518 от 01.03.2013.

5. ЗАО «Ямалпромгеофизика».

21.02.2013 в 7.00 при проведении геофизических работ на скважине № 12104 Ямбургского месторождения на глубине 3494 метра произошел прихват бурового инструмента с геофизической сборкой «АМАК», в составе которой находятся:

- источник быстрых нейтронов на основе Pu238+Be (тип ИБН-8-5, зав. №955, активность 6,5 Ku);

- источник гамма излучения на основе Cs-137 (тип ИГИ-Ц-4-2, №5Т0, активность 2,72 х 10-1 Ku;

Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/516 от 01.03.2013.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 25.02.2013. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, геофизическая сборка «АМАК» с источниками ионизирующих излучений захоронена на глубине 3463 м с установкой цементного моста высотой 234 метра. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/1303 от 28.05.2013.

6. ОАО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегазгеофизика».

22.02.2013 в 20.00 при проведении геофизических работ на скважине 
№ 931 Романовского месторождения (ЯНАО) на глубине 2992 метра произошел обрыв с оставлением в скважине геофизической сборки «КАСКАД», в составе которой находится геофизический прибор ВИКИЗ с плутоний-бериллиевым источником быстрых нейтронов типа ИБН-8-5 зав. № ИИ-821 активность 2,4х1011 Бк. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх.№ 01-19/520 от 01.03.2013.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 03.03.2013 г. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, геофизический модуль ГК+2ННК+ЛМ-Т-76-120/80 с плутоний-бериллиевым источником быстрых нейтронов типа ИБН-8-5 зав. № 821 захоронен на глубине 3051,5 м с установкой трех цементных изоляционных мостов. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/840 от 08.04.2013.

7. ООО «Геофизсервис».

18.04.2013 в 16.00 при проведении геофизических работ на скважине № 1104 куст 11 Песчаного месторождения (ХМАО-Югра) на глубине 2480 метра произошло заклинивание геофизического прибора СГДТ-НВ №72, оснащенного источником ионизирующего излучения на основе радионуклида Cs-137, зав.№ 5КС. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх.№ 01-19/968 от 24.04.2013.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 23.04.2013. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, геофизический прибор СГДТ-НВ №72, оснащенный источником ионизирующего излучения на основе радионуклида Cs-137, зав.№ 5КС извлечен из скважины. Оборудование и источник в исправном состоянии, механических повреждений нет. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/1016 от 26.04.2013.

8. ОАО «Сухоложскцемент».

17.05.2013 в 02.00 в результате пожара в помещении приводной станции ленточного конвейера №4 5-ой технологической линии, произошло оплавление биологической защиты двух радиационных источников ионизирующего излучения типа НК252М41.77, зав.№№ 68, 69 на основе радионуклида Cf-252, входящих в состав радиоизотопного анализатора СB Omni. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх.№ 01-19/1232 от 21.05.2013.

Нерадиационное происшествие ликвидировано. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, источники ионизирующего типа НК252М41.77, зав. №№ 68, 69 на основе радионуклида Cf-252, вывезены с территории ОАО «Сухоложскцемент» специалистами ЗАО «Квант» для последующей передачи на длительное хранение в Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (г. Екатеринбург). Радиационная обстановка на территории ОАО «Сухоложскцемент» нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. 01-19/1544 от 20.06.2013.

- Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк».

31.05.2013 в 20:30 при проведении геофизических исследований на скважине №7177, куст № 68А Мамонтовского месторождения произошла потеря подвижности комплекса приборов I-Flex с двумя источниками ионизирующего излучения (GGLS-C №2914 активностью 1,78Ки и NNLS-B №4063 активностью 16Ки). Источники принадлежат ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика» и находятся в аренде на основании договора №03-0260/12 от 03.07.2012. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. №01-19/1382 от 04.06.2013.

Сообщения о ликвидации нерадиационного происшествия в Управление не поступало.

10. ЗАО «Производственное Геофизическое Объединение «Тюменьпромгеофизика».

04.06.2013 в 20:30 при проведении геофизических исследований на буровых трубах в скважине №614, куст № 9 Самотлорского месторождения (Нижневартовский район, ХМАО) на глубине 2424 метра произошел прихват бурового инструмента со сборкой скважинных приборов ВИКИЗ+РКИН с источником ионизирующего излучения типа ИБН-8-5 зав.№191, активностью 5,08Ки.  Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх.№ 01-19/1457 от 11.06.2013.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 08.06.2013. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, сборка скважинных приборов ВИКИЗ+РКИН с источником ионизирующего излучения типа ИБН-8-5 зав.№191 извлечена из скважины. Оборудование и источник в исправном состоянии, механических повреждений нет. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/1525 от 19.06.2013.

11. ОАО «Сургутнефтегаз».

11.06.2013 при проведении окончательного каротажа в скважине № 10779 куст № 937 Федоровского месторождения была потеряна подвижность автономного комплекса СКЛ-А-160 с источником нейтронного излучения типа ИБН-8-5, зав.№989, активность 2,4х1011Бк. При расхаживании произошел слом и оставление комплекса в скважине на глубине 1183 метра. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/1516 от 18.06.2013.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 16.06.2013. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, автономный комплекс СКЛ-А-160 с источником нейтронного излучения типа ИБН-8-5, зав.№989 извлечен из скважины. Оборудование и источник в исправном состоянии, механических повреждений нет. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/1550 от 21.06.2013.

12. ОАО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегазгеофизика».

29.08.2013 в 20.00 при проведении геофизических работ на скважине № 154 куст № 13 Западно-Останинского месторождения (Томская область, Каргасокский район) на глубине 3094 метра произошел обрыв с оставлением в скважине геофизического прибора РК-5-76 с плутоний-бериллиевым источником быстрых нейтронов типа ИБН-8-5 зав. № ИИ-842 активность 2,4х1011 Бк. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2243 от 30.08.2013.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 12.09.2013. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, геофизический прибор РК-5-76 с плутоний-бериллиевым источником быстрых нейтронов типа ИБН-8-5 зав. № ИИ-842 активность 2,4х1011 Бк, захоронен на глубине 3093 м с установкой двух цементных мостов. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/3155 от 27.11.2013.

13. ООО «Техинформсервис».

09.09.2013 в 20.30 при проведении геофизических работ на скважине № 5001 куст № 1 Новопортовского месторождения (ЯНАО) на глубине 3323 метра произошел прихват компоновки низа бурильной колонны, в составе которой находится геофизический прибор NDT4.75 №28620 с источниками ионизирующего излучения:

- типа CDC.CY 16 на основе радионуклида Cs-137 зав. № 34987B активность 7,4х1010 Бк;

- типа AMN.CY 20 на основе радионуклида Am-241+Be-9 зав. № 31040B активность 5,5х1011 Бк.

Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие.

Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх.№ 01-19/2344 от 13.09.2013.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 16.09.2013. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, геофизический прибор NDT4.75 №28620 с источниками ионизирующего излучения типа CDC.CY 16 с радионуклидом Cs-137 зав.№34987В и типа AMN.CY 20 с радионуклидом Am-241+Be-9 зав.№31040В извлечены из скважины. Оборудование и источники в исправном состоянии, механических повреждений нет.

Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2412 от 20.09.2013

14. ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика».

12.09.2013 в 12.45 при проведении геофизических работ на скважине № 1302 куст № 71 б Ватинского месторождения на глубине 2805 метра при спуске сборки скважинных приборов произошел прихват буровых труб с геофизическим прибором МРК-45 с плутоний-бериллиевым источником быстрых нейтронов типа ИБН-8-5 зав. № 113 активность 1,96х1011 Бк.

Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие.

Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх.№ 01-19/2345 от 13.09.2013

Нерадиационное происшествие ликвидировано 16.09.2013. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, геофизический прибор МРК-45 с плутоний-бериллиевым источником быстрых нейтронов типа ИБН-8-5 зав. № 113   извлечен из скважины. Оборудование и источники в исправном состоянии, механических повреждений нет.

Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2411 от 20.09.2013

15. ООО «Техинформсервис».

13.09.2013 в 06.30 при проведении геофизических работ на скважине № S1203 12 куста, Самбургского месторождения, расположенного на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на глубине 4060м по положению долота во время подъема инструмента произошел прихват компоновки низа бурильной колонны, в составе которой находится геофизический прибор для измерения пористости, плотности NDT4.75-R1131066NZSS4.75 с источниками ионизирующего излучения:

- типа CDC.CY 16 на основе радионуклида Cs-137 зав. № 31092B активность 7,4х1010 Бк;

- типа AMN.CY 20 на основе радионуклида Am-241+Be-9 зав. № 53515B активность 5,5х1011 Бк.

Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх.№ 01-19/2394 от 19.09.2013.

Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 16.09.2013. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, геофизический прибор NDT4.75 с источниками ионизирующего излучения типа CDC.CY 16 с радионуклидом Cs-137 зав.№31092В и типа AMN.CY 20 с радионуклидом Am-241+Be-9 зав.№53515В извлечены из скважины. Оборудование и источники в исправном состоянии, механических повреждений нет.

Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2413 от 20.09.2013.

16. ЗАО «Ямалпромгеофизика».

15.09.2013 в 19.00 при проведении геофизических работ на скважине № 2042 Северо-Уренгойского месторождения на глубине 2840 метров произошел прихват геофизического кабеля и прибора 2ГГКП в составе которого находится:

- источник гамма излучения на основе Cs-137 (тип ИГИ-Ц-4-2, №6Т4, активность 0,93 х 1010 Бк);

Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие.

Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх.№ 01-19/2393 от 19.09.2013.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 18.09.2013. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, геофизический прибор 2ГГКП с источником ионизирующего излучения типа ИГИ-Ц-4-2, с радионуклидом Cs-137 зав.№ №6Т4  извлечен из скважины. Оборудование и источники в исправном состоянии, механических повреждений нет.

Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2410 от 20.09.2013.

17. По сообщению ООО «Вторчермет НЛМК Урал» 09.09.2013 на Ревдинский участок ООО «Вторчермет НЛМК Урал» прибыл ж/д вагон № 54126016 с металлоломом, отправитель ООО «Вторчермет НЛМК Сибирь», ж/д ст. Заринская. При радиационном контроле вагона было выявлено превышение естественного радиационного фона. При разборе металлолома специалистами ЛРК ООО «Вторчермет НЛМК» был обнаружен локальный источник ионизирующего излучения (ИИИ), представляющий собой цилиндр белого металла, диаметром 5мм, высотой 10мм, ММЭД на поверхности источника более 700 мкЗв/ч. Предположительно это промышленный источник используемый в контрольно-измерительных приборах. Определить маркировку и номер источника без использования «горячей» камеры не представляется возможным.

Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие.

Информация об обнаружении бесхозного ИИИ сообщено в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, ФГУП «РосРАО» для решения вопроса по утилизации ИИИ.

В настоящее время ИИИ находиться в контейнере на площадке временного хранения изъятых ИИИ на ПЗУ Ревда.

Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2395 от 19.09.2013.

Сообщение о ликвидации нерадиационного происшествия в Управление не поступало.

18. Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк».

20.09.2013 в 10.00 при проведении геофизических работ на скважине U2001 куста U20 Уренгойского НГМК на глубине 4172 метра при подъеме сборки скважинных приборов с двумя источниками ионизирующего излучения (GSR-J № А5466 активностью 1, 7 Ки и NSR-FC № G5113 активностью 16 Ки) произошел прихват буровых труб. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх.№ 01-19/2461 от 26.09.2013.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 15.10.2013. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, геофизический прибор с двумя источниками ионизирующего излучения типа GSR-J № А5466 активностью 1, 7 Ки и NSR-FC № G5113 активностью 16 Ки извлечен из скважины. Оборудование и источники в исправном состоянии, механических повреждений нет. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2756 от 23.10.2013.

19. ЗАО «Ямалпромгеофизика».

30.10.2013 в 20.00 при проведении геофизических работ на скважине № 5322 Уренгойского месторождения на глубине 3221 метров произошел прихват геофизической сборки АМАК в составе которой находится:

- плутоний-бериллиевый источник быстрых нейтронов типа ИБН-8-5 зав. № 955, активность 2,4 х 1011 Бк.

Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2878 от 01.11.2013.

Сообщение о ликвидации нерадиационного происшествия в Управление не поступало.

20. ОАО «Когалымнефтегеофизика».

27.09.2013 в 01:20 во время спуска на трубах автономного комплекса АГС «Горизонталь» с закрытым радионуклидным источником типа ИБН-8-5 зав. №129 активностью 1,92 х 1011 Бк, в скважине №543-Л куста №12 Нонг-Ёганского месторождения Нижневартовского района ХМАО-Югра, на глубине 2710м. произошел прихват автономного комплекса АГС «Горизонталь». Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх.№ 01-19/3027 от 15.11.2013.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 09.10.2013. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, автономный комплекс АГС «Горизонталь» с закрытым радионуклидным источником типа ИБН-8-5 зав. №129 активностью 1,92 х 1011 Бк, захоронен на глубине 2710 м с установкой цементного моста высотой 282 м. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/3039 от 19.11.2013.

21. ОАО «Когалымнефтегеофизика».

20.11.2013 в 17:50 во время спуска связи приборов «Комбо Тул» (ГП 60*76 №254, ТМТ-76 №48, ГК+2ННК+АЛ №52, СУ-76/71 №14, 2ГГКП-Т-76 №89, СУ-64/76 №9, 4АКД №190, 5ИКТ №8, ГРУЗ ПРОХОДНОЙ №1, МБК №38) с закрытыми радионуклидными источниками типа ИБН-8-5 зав. №159 активностью 2,08 х 1011 Бк и типа ИГИ-Ц-4-3 зав.№Т77 активностью 2,41 х 1010 Бк в скважине №51309 куста №63 Ваделыпского месторождения Нефтеюганского района, на глубине 3020м. произошел прихват комплекса приборов «Комбо Тул».  Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/3157 от 27.11.2013.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 09.12.2013. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, комплекс приборов «Комбо Тул» с закрытыми радионуклидными источниками типа ИБН-8-5 зав.№159 активностью 2,08 х 1011 Бк и типа ИГИ-Ц-4-3 зав.№Т77 активностью 2,41 х 1010 Бк, захоронен на глубине 3039 м с установкой цементного моста высотой 328 м. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх.№ 01-19/3527 от 27.12.2013.

22. ЗАО "ПГО "Тюменьпромгеофизика".

14.12.2013 при проведении геофизических исследований в скважине № 6599 куст 595 Мало-Балыкского месторождения на территории Нефтеюганского района, ХМАО-Югра  при записи в закрытом стволе скважины произошла потеря сигнала с прибором PLT-9+PLT031 и оставление нижней части модуля PLT031 с источником ионизирующего излучения типа ИГИ-Ц-4-2 с радионуклидом Cs-137 зав.№05Т активность 0,268 Ки. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх.№ 01-19/3365 от 16.12.2013.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 16.12.2013. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, геофизический прибор RLT-031  с источником ионизирующего излучения типа ИГИ-Ц-4-2 с радионуклидом Cs-137 зав.№05Т извлечен из скважины. Оборудование и источник в исправном состоянии, механических повреждений нет. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/3384 от 17.12.2013.

23. ЗАО "ПГО "Тюменьпромгеофизика".

13.12.2013 во время подготовки к проведению ГИРС произошла потеря источника ионизирующего излучения типа ИГИ-Ц-4-2 с радионуклидом Cs-137 зав.№НЕ9 активностью 8,325Е+09Бк. при зарядке скважинного прибора СГП2-М2 в скважине № 104 куст 1 Куюмбинского месторождения, Эвенкийский муниципальный район Красноярского края. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/3383 от 17.12.2013.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 19.12.2013. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, закрытый радионуклидный источник типа ИГИ-Ц-4-2 с радионуклидом Cs-137 зав.№НЕ9 активностью 8,325Е+09Бк., захоронен на глубине 2807 м с установкой цементного моста высотой 201 м. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх.№ 01-19/ 3519 от 26.12.2013.

24. ОАО «Сургутнефтегаз».

22.12.2013 по окончании геофизических исследований в скважине № 4984 куста 629 Восточно-Сургутского месторождения и прибытии на базу, работниками геофизической партии №347 Сургутского управления геофизических работ обнаружено, что транспортный контейнер УКТIА-45 с источником гамма-излучения ИГИЦ-4-2 №2Р3 активностью 1,01*1010Бк потерян при транспортировании – открылась дверка транспортного ящика. Транспортирование осуществлялось на геофизическом подъемнике Mercedes Benz Aktros 3332. Общее расстояние от куста до базы - 32 км (7км - внутрипромысловая дорога, 25 км – оживленная трасса). Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх.№ 01-19/3508 от 25.12.2013.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 25.12.2013. Транспортный контейнер УКТIА-45 с источником гамма-излучения ИГИЦ-4-2 №2Р3 активностью 1,01*1010Бк обнаружен специалистами треста «Сургутнефтегеофизика» ОАО «Сургутнефтегаз» в 1200 метрах от пересечения улиц Аэрофлотской и Индустриальной. После проведения следственно-оперативных действий сотрудниками ГОМ-2 ОМВД России по г.Сургуту, вышеуказанный источник доставлен в хранилище радиоактивных веществ треста «Сургутнефтегеофизика». Контейнер вскрыт в присутствии должностных лиц ОАО «Сургутнефтегаз». При вскрытии контейнера установлено соответствие номера источника, находящегося в контейнере, номеру, указанному в журнале выдачи ИИИ - №2Р3, о чем составлен акт №01 от 25.12.2013. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх.№ 01-19/ 3533 от 27.12.2013.

По итогам проверок за нарушения требований законодательства в области использования атомной энергии должностными лицами Управления в течение отчетного периода было возбуждено 40 дел об административных правонарушениях: 10 на юридических лиц, 29 на должностных лиц и 1 на гражданина.  Всего наложено 30 административных наказаний в виде административного штрафа на сумму 1358 тыс. рублей, из них взыскано за отчётный период 620 тыс. рублей.

Работа с кадрами.

Численность работников Управления по состоянию на 31 декабря 2013 г. – 105 человек, что составляет 85% от штатной численности 124 человека, из них 95 человек замещают должности государственной гражданской службы (83% от штатной численности).

В течение 2013 года принято 5 человек (из них по конкурсу – 1 человек), уволено 12 человек:

- 3 - в связи с выходом на пенсию;

- 7 - по собственному желанию, из-за неудовлетворенности денежным содержанием;

- 2 – признанием работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

Текучесть кадров по управлению составила 6,7 %. Динамика численности и текучести кадров представлена в таблице.

Динамика численности и текучести кадров

| Год | Фактическая численность | % текучести |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 111 | 4,5 |
| 2012 | 112 | 1,8 |
| 2013 | 105 | 6,7 |

В 2013 году 37 гражданских служащих прошли обучение на курсах повышения квалификации.

В Управлении  сформирован  кадровый резерв  на   конкурсной  основе. В cостав кадрового резерва по конкурсу включено 13 человек. Работа с кадровым резервом проводится по плану работы комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров и ежегодным индивидуальным программам подготовки резервистов.

В Управлении проводится работа аттестационной и  конкурсной комиссий. В 2013 году было объявлено 11 конкурсов на замещение вакантных должностей, состоялось 3 конкурса, 7 конкурсов признаны не состоявшимся,  из-за отсутствия кандидатов. По результатам конкурса назначены на вакантную должность 3 человека. Объявлено 2 конкурса по включению в кадровый резерв на замещение должности федеральной государственной службы,  состоялся 1 конкурс,  1 конкурс признан не состоявшимся, из-за отсутствия кандидатов. В течение 2013 года аттестационной комиссией проведена аттестация 11 гражданских служащих, все они соответствуют замещаемой должности.

За 2013 год проведены проверки соблюдения установленных ограничений и запретов 100 государственных служащих. По результатам проверок нарушений не выявлено.

В 2013 году поощрено  28 гражданских служащих -  за достигнутые успехи в надзоре за ядерной и радиационной  безопасностью объектов использования атомной энергии и в связи с юбилейными датами. В течение 2013 года к пяти гражданским служащим Управления применены дисциплинарные взыскания.