На состоявшихся 24 мая 2018 года публичных обсуждениях правоприменительной практики Уральского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора был задан ряд вопросов, касающихся контрольно-надзорной деятельности.

1. Вопрос. В п. 38 НП-071-18 "Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения" сказано, что: «Оценка соответствия продукции в форме приемки осуществляется посредством участия на предприятии-изготовителе и его субподрядных организациях представителей эксплуатирующей и (или) привлекаемой ею специализированной организации в контрольных операциях (испытаниях) продукции; наблюдения за ходом технологических и контрольных операций (испытаний); проверки отчетной документации по результатам проведения соответствующих операций».

Можно ли трактовать формулировку и (или) как необязательное привлечение специализированной организации при оценке соответствия продукции в форме приемки?

Ответ: В соответствии с требованиями раздела VI НП-071-18 и ГОСТ Р 50.06.01-2017 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия продукции в форме приемки. Порядок проведения» эксплуатирующая организация (ЭО) определяет привлечение специализированной организации (СО) при проведении оценки соответствия в форме приемки. Порядок привлечения СО установлен в п. 7.1 ГОСТ Р 50.06.01-2017.

2. Вопрос. Если в ГОСТах системы соответствия в области использования атомной энергии не указано то или иное оборудование, то подлежит ли оно оценке соответствия?

Ответ: В соответствии с приказом Ростехнадзора от 16.03.2018 № 111 установлено разграничение по применению федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-071-06 и НП-071-18 в отношении установленных требований по оценке соответствия на объектах использования атомной энергии.

Пунктом 3 НП-071-18 установлены виды продукции по оценке соответствия.

3. Вопрос. Требуется ли перерегистрация оборудования на предприятиях ядерного топливного цикла в связи с введением в действие Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-071-18 «Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 6 февраля 2018 г. № 52?

Ответ: НП-071-18 устанавливают требования к проведению оценки соответствия и формы оценки соответствия продукции на стадиях ее жизненного цикла, применяемой на атомных станциях, сооружениях и комплексах с исследовательскими ядерными реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами, и не распространяются на предприятия ядерного топливного цикла (приказ Ростехнадзора от 16.03.2018 № 111 «О признании частично утратившим силу постановления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 сентября 2006 г. N 4 "Об утверждении и введении в действие федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии"»).

Предприятиям следует также учитывать введенные в действия следующие федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-043-18 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, применяемых на объектах использования атомной энергии», НП-044-18 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, для объектов использования атомной энергии», НП-045-18 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии», НП-046-18 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии».